Evento storico all’Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli:                   “Colecistectomia Trans-Vaginale”                                                                           Tecnica di N.O.T.E.S

A cura di Errico Salvatore – Infermiere Strumentista c/o l’UOC di Chirurgia Generale – Azienda Ospedaliera “V. Monaldi” di Napoli.

La chirurgia laparoscopica nasce circa 20 anni fa, imponendosi immediatamente come approccio chirurgico per le colecistectomia. La colecisti rappresenta l’organo principe intorno al quale numerosi pionieri hanno intrapreso, un percorso evolutivo giungendo in tal modo alle più svariate innovazione sulle vie d’accesso in chirurgia mini-invasiva. Infine grazie al magistrale contributo del chirurgo francese Marescaux, le metodiche suddette hanno raggiunto il massimo del progresso con la colecistectomia Trans-Vaginale o tecnica di N.O.T.E.S.  (NATURAL-ORIFICE-TRANS-LUMINAL-ENDOSCOPY-SURGERY).                                                        L’Equipe del prof. Marescaux dell’Ospedale Universitario di Strasburgo dopo tre anni di prove ha portato al termine la prima tappa dell’intervento definito dal procursore con il nome Anubis dal nome della figura mitologica egiziana che con strumenti miniaturizzati e attraverso un piccolo foro riportò in vita il dio Osiris.                                                                                                                              Tale straordinaria tecnica risulta essere il primo intervento al mondo effettuato senza cicatrici.  La scuola francese è riuscita a battere la concorrenza d’oltroceano che venti giorni prima aveva effettuato lo stesso intervento ma con tecnica mista, trans-vaginale e trans-addominale.  I chirurghi guidati da Marc Besler, della II  Columbia University di New York,avevano cioè praticato tre fori sull’addome ed è proprio questo particolare a fare la differenza.

Il professore Francesco Corcione direttore U.O.C. di Chirurgia mini-invasiva e tele robotica dell’ospedale Monaldi di Napoli il 10 giugno è stato il primo in Italia e per secondo in Europa a effettuare una colecistectomia per via totalmente vaginale, con l’ausilio di un gastroscopio flessibile a doppio canale e l’aggiunta di un solo trocar addominale da 3mm.    L’intervento storico è stato effettuato in una donna di 59 anni affetta da colecistipatia litiasica.

Sinegismo operatorio:                                           Chirurgo-Endoscopista

Protocollo infermieristico:

Preparazione pre-operatoria:

Tricotomia:   Sovra - ombelico  sovra- pubica.

Profilassi antibiotica:   Cefalosporina.

Sondino nasogastrico

Catetere vescicale.

Decubito

Decubito ginecologico

Trendelemburg – lateralità sx

(Fase addominale)

Antitrendeleburg –lateralità sx                                                                                       (Fase ginecologica)

STRUMENTI  INDISPENSABILI

- Ago Veres

- Trocar 2mm

- Ottica 2mm

- Speculum vaginale

- Endoscopio flessibile   1,5 m:                                                               (Introdotto per via vagina previa piccola incisione della fornice posteriore della vagina)

- Uncino di dissezione elettrificabile

- Forbice di tipo endoscopico elettrificabile     Strumenti miniaturizzati

- Clips metalliche di tipo endoscopico

Tecnica operatoria:

Paziente posta in posizione ginecologica come una colecistectomia “alla francese” con esposizione del perineo e gambe flesse e sollevate. Induzione del pneumoperitoneo con ago di Veress in ipocondrio di destro due dita sotto l’arco costale sull’emiclaveare,e raggiungimento graduale della pressione endoaddominale a 8 mm di hg con CO2, valore che verrà mantenuto per tutto il tempo dell’intervento. Sostituzione dell’ago di veress con trocar da 3mm, collegato all’insufflatore nel quale si introduce un’ottica angolata a 30° di calibro corrispondente. Esplorazione della cavità addominale che mostra colecisti distesa e coperta di aderenze epiploiche all’infundibolo.                                    Esplorazione vaginale, divaricazione delle pareti della vagina con placche vaginali e, previa trazione verso l’alto con pinza di Museaux sul collo dell’utero, si incide minimamente il fornice posteriore con elettrobisturi monopolare  e si prosegue per via smussa con forbici sotto controllo visivo intraddominale eseguito con l’ottica. Alla fuoriuscita di gas endoaddominale dalla vagina si introduce un gastroscopio flessibile bicanale da 1,5 cm collegato a un processore e a due monitor di sala HDTV.  Attraverso il trocar da 3mm si introduce un grasper che solleva il fondo della colecisti, e questo sarà l’unico strumento introdotto attraverso un trocar addominale per l’intera durata dell’intervento. Attraverso i canali operativi (due) del gastroscopio si introducono le forbice e il crochet, collei alla corrente monopolare, per la lisi delle aderenze e per la dissezione degli elementi al triangolo di Calot. Nel secondo canale operativo del gastroscopio durante alcune fasi si introduce un’ulteriore pinza da trazione per facilitare l’esposizione degli elementi. Una volta individuati gli elementi si procede alla loro interruzione separata tra clips metalliche con l’ausilio dell’applicatore introdotto attraverso il gastroscopio. Scollamento della colecisti dal letto epatico con l’utilizzo prevalente del crochet e trazione con il grasper intraddominale. Lavaggio e aspirazione del letto  epatico e controllo dell’emostasi. Sostituzione momentanea del grasper intraddominale con ottica da 3 mm e introduzione di endobag trans vaginale al posto del gastroscopio per il recupero della colecisti; estrazione di questa attraverso la vagina. Reintroduzione del gastroscopio attraverso la vagina e posizionamento attraverso il trocar di drenaggio sottoepatico. Estrazione del gastroscopio, desufflazione e sutura della colotomia con due punti in vycril 2/0 accostamento della breccia cutanea addominale con uno steristrip. Decorso operatorio nella norma;ripresa della canalizzazione in prima giornata postoperatoria. Rimozione di drenaggio in prima giornata  e dimissione in seconda giornata post-operatoria.

Tempo ginecologico

Tempo addominale

Conclusioni:

L’intervento eseguito a Napoli, rappresenta una innovazione in campo chirurgico, dopo l’avvento della chirurgia laparoscopica e robotica. Anche se ancora in fase sperimentale, la N.O.T.E.S. (Natural Orifices Transluminal Endoscopic Surgery), potrebbe rappresentare, quindi, la terza rivoluzione chirurgica trasformando l’endoscopio flessibile da un attrezzo di semplice diagnosi a un attrezzo chirurgico capace di eseguire interventi chirurgici in ambito addominale nonché toracico.
Le ragioni di questo nuovo approccio chirurgico sono: la diminuzione o assenza di dolore postoperatorio; la facilita’ di accesso ad alcuni organi; l’assenza di trauma alla parete addominale; un migliore risultato estetico e, come suo corollario, la fine della aggressione fisica della chirurgia; infine, rappresenta un ulteriore passo in avanti della ricerca scientifica e tecnologica per ridurre sempre più il trauma fisico ed emotivo legato alla chirurgia classica.

Lo stadio successivo sarà, certamente, rappresentato dalla sperimentazione e validazione clinica di altre vie di accesso naturali quale quella gastrica, essendo quest’ultima senza dubbio la più seducente.